FICHA DE INFORMAÇÕES DE

SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome: RESIDENCE MASSA CORRIDA ACRILICA

Código Interno: MCA 004

Empresa: TINTAS RESIDENCE LTDA

Endereço: Rua Cambuci, n° 35

Bairro: Imbiruçu

Cidade: Betim  Estado: Minas Gerais CEP: 32.684-018

Telefone: (0xx31) 3275-4404

E-mail: vendas@tintasresidence.com

2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto:		Preparado.

Natureza química: 		Tinta Base D’Água.

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 02 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

Continuação...

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

|  | Nome Químico | CAS Number | Faixa de concentração (%) | Símbolo | Frases R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resina Estirenada Acrílica (sólidos) | Não disponível | 0,5 – 1,5 | Xn /Xi | R21/22 / R36/38 |
| 2 | Propil Fenil Éter | 622-85-5 | <0,1 | Xn | R22 |
| 3 | Amônia (solução 25%) | 1336-21-6 | 0,1 – 1,0 | Xn/C | R34 / R50 |
| 4 | Aguarrás Mineral | 64742-82-1 | 0,1 – 1,0 | Xn / F | R11 / R20 / R22 |
| 5 | Polímeros Acrílicos | Não disponível | 0,5 – 1,5 | Xn /Xi | R21/22 / R36/38 |
| 6 | Aquil Lauril Éter | Não Disponível | 0,1 – 1,0 | Xi | R36/37 |
| 7 | Carb. de Cálcio Natural Dolomita | Não disponível | 35 - 80 | Xi | R36/37/38 |

Sistema de classificação: 	Os ingredientes foram classificados de acordo com a Diretiva 67/548/EEC.

3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes:		Não há riscos de fogo ou explosão.

# Efeitos do produto,

Efeitos adversos à saúde humana: 	Ingestão: Pode produzir irritação na boca e garganta. Ingestão de pequenas

quantidades pode causar dor de cabeça, desmaios e náuseas. Grandes quantidades ingeridas podem levar a perda da consciência.

Olhos: Contato direto pode causar irritações e conjuntivite química.

Pele: Contato direto pode causar irritações.

Inalação: Pode causar dores de cabeça e tontura.

Efeitos ambientais:	Por ser insolúvel, o produto permanece nas águas, podendo afetar o ecossistema.

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 03 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

Continuação...

Perigos físicos/químicos:	Não apresenta perigos por ser um produto miscível em água.

Perigos específicos:			Nenhum.

Classificação do 			Produto base d’água não classificado como inflamável.

produto químico:	 Produto classificado de acordo com a Diretiva 67/548/EEC e com a NR-20 da Portaria n.º 3.214 de 08/06/78.

Visão geral de 				S2: Manter fora do alcance das crianças.

emergências: 	S15/16: Manter afastado do calor e de qualquer chama ou fonte de faísca. Não fumar. S20: Não comer nem beber durante a utilização.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

# Medidas de primeiros-socorros

Inalação: 	Remova vítima para local fresco e ventilado, mantendo-a aquecida e em repouso. Se a respiração for irregular, aplicar técnica de respiração assistida. Não ministrar nada oralmente se a vitima estiver inconsciente. Procurar atendimento.

Contato com a pele: 	Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

Contato com os olhos: 		Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água

corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

Ingestão: 				Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento

médico.

Quais ações devem  			Manter contato direto do produto sobre a pele.

ser evitadas:

Proteção do prestador 		Em todos os casos, procurar atendimento médico.No caso de um acidente,

primeiros-socorros: 			grandes proporções, o prestador de socorro deverá estar com todo os EPI’s		necessários. Retirar roupas contaminadas.

Notas para o Médico: 			Tratamento sintomático.

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 04 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

Continuação...

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados: 	Espuma, pó químico seco, CO2 (dióxido de carbono) ou água.

Perigos específicos: 			Pode liberar gases tóxicos durante a queima.

Métodos especiais: 	Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas.

A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local vigente. Aterrar os equipamentos quando do manuseio.

Proteção dos bombeiros: 		Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção adequada.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Remoção de fontes 			Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Isolar e sinalizar o local.

de ignição: 	        			Tomar medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Remover ou

desativar possíveis fontes de ignição.

Controle de poeira: 			Não aplicável por se tratar de um produto líquido.

Prevenção da inalação, 		Evitar a inalação de vapores.

contato com a pele, 			Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.

olhos e mucosas: 	Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados.

Precauções ao       			Para conter vazamentos utilize material absorvente, inerte e não combustível.

meio ambiente:      		            Evite que o produto entre em contato com solo e/ou corpos d’água.

Sistemas de alarme: 			Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 05 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

Continuação...

Método de limpeza	 		A limpeza do local pode ser feita com água e detergente neutro.

Disposição:             	Recolher o material em tambores metálicos / plásticos secos e em boas condições. Destinação final de acordo com a legislação local vigente.

Prevenção dos perigos		Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem

secundários 	ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

7– MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas

Prevenção exposição 			Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.

do trabalhador: 			Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Prevenção de 		Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Não fumar. Não

incêndio e exposição: 	manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Precauções para 			Utilizar equipamentos de proteção individual indicados

manuseio seguro:

Orientações para 			Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto

manuseio seguro: 			em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem.

Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenamento			Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do

Medidas técnicas 			calor, fontes de ignição, alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as

apropriadas: 	embalagens sempre fechadas.

Condições de armazenamento

Adequadas: 				Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.

A evitar:				Locais úmidos, descobertos e sem ventilação.

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 06 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

Continuação...

Produtos e materiais 			Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamáveis e/ ou

incompatíveis: 	tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea e materiais radioativos.

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: 	Tambores metálicos com revestimento interno de verniz e/ou recipientes plásticos.

8– CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição  		Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto,

Ocupacional:	recomenda-se que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes:

| Nome Químico | Limites de Exposição 48 horas/semana – TWA / OSHA |
| --- | --- |
| Amônia (solução 25%) | 14 mg/m³ |
| Aguarrás Mineral | 100 ppm |

Procedimentos 	 		Adotar procedimentos nacionais e/ ou internacionais. Norma n.º 15 do

recomendados para 			Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da FUNDACENTRO,

monitoramento: 	procedimentos NIOSH, ou procedimentos ACGIH.

Equipamento de proteção individual

Proteção respiratória: 		Máscara com filtro químico para proteção de vapores orgânicos.

Proteção das mãos: 	Luvas de borracha Látex/ Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos.

Proteção dos olhos: 			Óculos de segurança para produtos químicos.

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 07 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

Continuação...

Proteção pele e corpo:	Avental de PVC, sapato fechado ou outros de acordo com as condições de trabalho.

Precauções especiais: 		De acordo com as condições de trabalho.

Medidas de higiene: 	Em caso de emergência, utilizar chuveiro de emergência e lava-olhos. Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho, lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.

9– PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: 				Líquido

Forma: 				Fluída

Cor: 					Diversas

Odor: 					Odor característico

pH: 					8.0 – 9.5

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de ebulição: 			>100C

Ponto de fulgor: 			> 100C

Limites de explosividade:		Não aplicável

Densidade: 				1.29 – 1.35 g/cm³

% Voláteis: 				58 – 61 %

Solubilidade: 				Produto miscível em água.

10– ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade: 	Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reações perigosas: 	Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Condições a evitar: 			Temperaturas elevadas

Fontes de calor e ignição.

Materiais ou substâncias 		Materiais oxidantes.

incompatíveis:

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 08 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

Continuação...

Produtos perigosos 			Pode liberar gases tóxicos durante a queima.

da decomposição:

11– INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade aguda: 	Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, Recomenda-se que seja observada a toxicidade dos ingredientes:

| Nome Quimico | Toxicidade Oral LD50 (rat) |
| --- | --- |
| Aguarrás Mineral | >2000 mg/Kg |

Efeitos locais: 				Pode causar irritação.

Sensibilização: 			Pode causar irritação.

12– INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto

Mobilidade:	Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Persistência / Degradabilidade:	Produto não totalmente degradável.

Impacto ambiental: 			Produto miscível em água.

13– CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

Produto: 	Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente.

Restos de produtos:   			Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados, conforme

Legislação local vigente.

Embalagem usada: 			A embalagem não deve ser reutilizada.

Nome do produto: Residence Massa Corrida Acrílica

FISPQ n.º : 009/2014

Página: 09 / 09

Data da última revisão: 01/02/2014

14– INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações Nacionais e Internacionais

Produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

- Aéreo / Marítimo e Terrestre.

15– REGULAMENTAÇÕES

Informações sobre riscos e segurança, conforme escritas no rótulo

S2: Manter fora do alcance das crianças.

16– OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências bibliográficas: 	Diretiva 67/548/EEC

Portaria n.º 3.214 de 08/06/1978

Portaria n 204 de 20/05/1997

Legenda:

R11 – Facilmente Inflamável.

R20 – Nocivo por inalação.

R22 – Nocivo por ingestão.

R21/22 – Nocivo em contato com a pele por ingestão.

R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão.

R34 – Provoca queimaduras.

R36/37/38 – Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

R36 / R38 – Irritante para os olhos e pele.

R50 – Muito Tóxico para os orgânismos aquáticos.

Xi – Irritante 		C - Corrosivo

Xn - Nocivo 		F - Inflamável

As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químicos foram obtidas a partir de literaturas e legislação específica sobre matérias primas/ingredientes. Por este motivo, a exatidão dos dados aqui contidos não é garantida, expressa ou implicitamente pelo produtor. Os métodos ou condições de manuseio, armazenagem, uso do produto e seu descarte, devem obedecer às disposições desta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, bem como, de outras fontes literárias e da legislação vigente sobre matérias primas/ingredientes. Para questionamento sobre o uso correto e seguro, armazenagem, manuseio e descarte do produto, contate a Tintas Residence LTDA, através do telefone (0xx31) 3275-4404.

Ficha elaborada conforme NBR 14725 de junho 2001.