BOLETIM TÉCNICO – 2.18

Produto: RESIDENCE ACRÍLICO PISO

Indicado para superfícies internas e externas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico.

Composição Química

Resina acrílica, pigmentos orgânicos e/ ou inorgânicos, cargas minerais, aditivos, agentes microbiocidas e água.

Modo de Usar

Aplique o produto com rolo de lã de pêlo baixo, pincel ou trincha. Diluir em água limpa até 25%. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo. Superfícies com partes soltas ou caiadas: devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e, em seguida, aplicar Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação do produto. Superfícies mofadas: devem ser tratadas com solução 1:1 de água limpa e água sanitária. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. Superfícies com manchas gordurosas: devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. Piso com cimento liso (natado) deve-se aplicar uma solução 1:1, deixar agir por 2 horas e enxaguar bem, aguardar a secagem total e aplicar o produto.

Rendimento por demão: até 200m ² / 18 Litros.

Secagem

Entre Demãos.......04 horas

Final ....................24 horas

Não utilizar o piso antes de 72 horas.

Embalagem

3,6 lts e 18 lts.

Assessoria Técnica

A Tintas Residence LTDA mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

Validade

24 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Recomendações

Ocorrendo contato do produto com a pele ou os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais, fechada após o uso.

Última Revisão

15/01/2017.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.