FICHA DE INFORMAÇÕES DE

SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome: RESIDENCE ACRÍLICO PLUS

Código Interno: MP01026

Empresa: TINTAS RESIDENCE LTDA

Endereço: Rua Cambuci, n° 35

Bairro: Imbiruçu

Cidade: Betim  Estado: Minas Gerais CEP: 32.684-018

Telefone: (0xx31) 3275-4404

E-mail: vendas@tintasresidence.com

2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: 		Preparado.

Natureza química: 		Tinta Base D’Água.

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

Continuação...

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

|  | Nome Quimico | CAS Number | Faixa de concentração (%) | Símbolo | Frases R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resina Estirenada Acrílica (sólidos) | Não disponível | 1 – 7 | Xn /Xi | R21/22 / R36/38 |
| 2 | Propil Fenil Éter | 622-85-5 | <0,2 | Xn | R22 |
| 3 | Amônia (solução 25%) | 1336-21-6 | <0,7 | Xn | R34 / R50 |
| 4 | Aguarrás Mineral | 64742-82-1 | <1,0 | Xn / F | R11 / R20 / R22 |
| 5 | Polímeros Acrílicos | Não disponível | 1 – 4 | Xn /Xi | R21/22 / R36/38 |
| 6 | Dióxido de Titânio | 134363-67-7 | 5 – 25 | Xi | R36/37/38 |
| 7 | Carbonato de Cálcio Ppt | Não disponível | 7 – 18 | Xi | R36/37/38 |
| 8 | Algamatolito | Não disponível | 15 - 35 | Xi | R36/37/38 |
| 9 | Concentrado Pig. Preto | 7 1333-86-4 | 0,1 – 1,5 | Xi | R36/38 |
| 10 | Óxido de Ferro Amarelo | Não disponível | 0,1 – 5,0 | Xi | R36/37/38 |
| 11 | Óxido de Ferro Vermelho | Não disponível | 0,1 – 5,0 | Xi | R36/37/38 |
| 12 | Concentrado Pig. Laranja | 3468-63-1 | 0,1 – 4,0 | Xi | R36/38 |
| 13 | Concentrado Pig. Vermelho | 6535-46-2 | 0,1 – 3,0 | Xi | R36/38 |
| 14 | Etileno Glicol | 107-21-1 | 0,1 – 1,0 | Xn | R22 |
| 15 | Carb. Cálcio Natural | Não disponível | 1 – 4 | Xi | R36/37/38 |

Sistema de classificação: 	Os ingredientes foram classificados de acordo com a Diretiva 67/548/EEC.

3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: 		Não há riscos de fogo ou explosão.

# Efeitos do produto

Efeitos adversos à saúde humana:

Ingestão: Pode produzir irritação na boca e garganta. Ingestão de pequenas quantidades pode causar dor de cabeça, desmaios e náuseas. Grandes quantidades ingeridas podem levar a perda da consciência.

Olhos: Contato direto, pode causar irritações e conjuntivite química.

Pele: Contato direto, pode causar irritações.

Inalação: Pode causar dores de cabeça e tontura.

Efeitos ambientais:	Por não ser um produto totalmente bio-degradável, pode afetar o ecosistema.

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

Continuação...

Perigos físicos/químicos: 	Não apresenta perigos por ser um produto miscível em água.

Perigos específicos:			Nenhum.

Classificação do 			Produto base d’água não classificado como inflamável.

produto químico:	 Produto classificado de acordo com a Diretiva 67/548/EEC e com a NR-20 da Portaria n.º 3.214 de 08/06/78.

Visão geral de 				S2: Manter fora do alcance das crianças.

emergências: 	S15/16: Manter afastado do calor e de qualquer chama ou fonte de faísca. Não fumar. S20: Não comer nem beber durante a utilização.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

# Medidas de primeiros-socorros

Inalação: 		Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância

oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: 	Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água

corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

Ingestão: 		Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento

médico.

Quais ações devem  	Manter contato direto do produto sobre a pele.

ser evitadas:

Proteção do prestador Em todos os casos, procurar atendimento médico.No caso de um acidente

primeiros-socorros: 	grandes proporções, o prestador de socorro deverá estar com todo os EPI’s necessários. Retirar roupas contaminadas.

Notas para o Médico: Tratamento sintomático.

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

Continuação...

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico seco, CO2 (dióxido de carbono) ou água.

Perigos específicos: 		Pode liberar gases tóxicos durante a queima.

Métodos especiais: 	Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas.

A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local vigente. Aterrar os equipamentos quando do manuseio.

Proteção dos bombeiros: 	Uso de equipamento autônomo e roupa de proteção adequada.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU  VAZAMENTO

Precauções pessoais

Remoção de fontes 	Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Isolar e sinalizar o local.

de ignição: 	        	Tomar medidas contra acúmulo de cargas eletrostáticas. Remover ou

desativar possíveis fontes de ignição.

Controle de poeira: 	Não aplicável por se tratar de um produto líquido.

Prevenção da inalação, 		Evitar a inalação de vapores.

contato com a pele, 			Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.

olhos e mucosas: 	Utilizar os equipamentos de proteção individual    recomendados.

Precauções ao       	 Para conter vazamentos utilize material absorvente, inerte e não combustível.

meio ambiente:      	 Evite que o produto entre em contato com solo e/ou corpos d’água.

Sistemas de alarme: 	Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

Continuação...

Método de limpeza	 	A limpeza do local pode ser feita com água e detergente neutro.

Disposição:             	Recolher o material em tambores metálicos / plásticos secos e em boas condições. Destinação final de acordo com a legislação local vigente.

Prevenção dos perigos	Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem

secundários 	ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

7– MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas

Prevenção exposição 		Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.

do trabalhador: 		Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Prevenção de 	Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Não fumar. Não

incêndio e exposição: 	manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Precauções para

manuseio seguro:		 Utilizar equipamentos de proteção individual indicados.

Orientações para 		Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto

manuseio seguro: 		em local fresco e arejado. Não reutilizar a embalagem.

Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenamento

Medidas técnicas

apropriadas: 	Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor,fontes de ignição, alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as embalagenssempre fechadas.

Condições de armazenamento

Adequadas: 			Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.

A evitar:			Locais úmidos, descobertos e sem ventilação.

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

Continuação...

Produtos e materiais 		Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases

incompatíveis: 	inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea e materiais radioativos.

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: 		Tambores metálicos com revestimento interno de verniz e/ou

recipientes plásticos.

8– CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição

ocupacional: 	Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, recomenda-se que sejam observados os limites de tolerância dos ingredientes:

| Nome Químico | Limites de Exposição 48 horas/semana – TWA / OSHA |
| --- | --- |
| Dióxido de Titânio | 10 mg/m³ |
| Amônia (solução 25%) | 14 mg/m³ |
| Aguarrás Mineral | 100 ppm |

Procedimentos

recomendados para

monitoramento: 		Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma

n.º 15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da

FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH, ou procedimentos ACGIH.

Equipamento de proteção individual

Proteção respiratória: 	Máscara com filtro químico para proteção de vapores orgânicos.

Proteção das mãos: 	Luvas de borracha Látex/Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos.

Proteção dos olhos: 		Óculos de segurança para produtos químicos.

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

Continuação...

Proteção pele e corpo:	Avental de PVC, sapato fechado ou outros de acordo com as condições de trabalho.

Precauções especiais: 		De acordo com as condições de trabalho.

Medidas de higiene: 	Em caso de emergência, utilizar chuveiro de emergência e ava-olhos. Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho, lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.

9– PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: 				Líquido

Forma: 				Fluída

Cor: 					Diversas

Odor: 					Odor característico

pH: 					8.0 – 9.5

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de ebulição: 			>100C

Ponto de fulgor: 			> 100C

Limites de

explosividade:				Não aplicável

Densidade: 				1.29 – 1.35 g/cm³

% Voláteis: 				58 – 61 %

Solubilidade: 				Produto miscível em água.

10– ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade: 	Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reações perigosas: 	Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Condições a evitar: 			Temperaturas elevadas

Fontes de calor e ignição.

Materiais ou substâncias 		Materiais oxidantes.

incompatíveis:

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

Continuação...

Produtos perigosos 			Pode liberar gases tóxicos durante a queima.

da decomposição:

11– INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade aguda: 	Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto, Recomenda-se que seja observado a toxicidade dos ingredientes:

| Nome Quimico | Toxicidade Oral LD50 (rat) |
| --- | --- |
| Dióxido de Titânio | >24,000 mg/Kg |
| Aguarrás Mineral | >2000 mg/Kg |

Efeitos locais: 				Pode causar irritação.

Sensibilização: 			Pode causar irritação.

12– INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto

Mobilidade:	Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Persistência / 				Produto não totalmente degradável.

Degradabilidade:

Impacto ambiental: 			Produto miscível em água.

13– CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição

Produto: 	Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente.

Restos de produtos:   Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados, conforme

legislação local vigente.

Embalagem usada: 	A embalagem não deve ser reutilizada.

Nome do produto: Residence Acrílico Plus/ Premium (todas as cores)

FISPQ n.º : 004/2014

Página: 01 / 09

Data da última revisão: 01/02/2016

14– INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações Nacionais e Internacionais

Produto não classificado como perigoso para fins de transporte.

- Aéreo / Marítimo e Terrestre.

15– REGULAMENTAÇÕES

Informações sobre riscos e segurança, conforme escritas no rótulo

S2: Manter fora do alcance das crianças.

16– OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências bibliográficas: 	Diretiva 67/548/EEC

Portaria n.º 3.214 de 08/06/1978

Portaria n 204 de 20/05/1997

Legenda:

R11 – Facilmente Inflamável.

R20 – Nocivo por inalação.

R22 – Nocivo por ingestão.

R21/22 – Nocivo em contato com a pele por ingestão.

R20/22 – Nocivo por inalação e ingestão.

R34 – Provoca queimaduras.

R36/37/38 – Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

R36 / R38 – Irritante para os olhos e pele.

R50 – Muito Tóxico para os orgânismos aquáticos.

Xi – Irritante 		C - Corrosivo

Xn - Nocivo 		F - Inflamável

As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químicos foram obtidas a partir de literaturas e legislação específica sobre matérias primas/ingredientes. Por este motivo, a exatidão dos dados aqui contidos não é garantida, expressa ou implicitamente pelo produtor. Os métodos ou condições de manuseio, armazenagem, uso do produto e seu descarte, devem obedecer às disposições desta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, bem como, de outras fontes literárias e da legislação vigente sobre matérias primas/ingredientes. Para questionamento sobre o uso correto e seguro, armazenagem, manuseio e descarte do produto, contate a Tintas Residence LTDA, através do telefone (0xx31) 3275-4404.

Ficha elaborada conforme NBR 14725 de junho 2001.